## Slide 1: シルクロード雑学大学 自転車走行の 安全のしおり
第１版 2011年２月
シルクロード雑学大学・走行班
1
Notes: <number>

## Slide 2
Ⅰ章 はじめに
本資料は、シルクロード雑学大学の遠征時の自転車走行の安全の為に
特に、初心者向けに記しております。
自転車旅行の魅力を堪能し、シルクロードを楽しく体感すべく、
ゆとりある自転車旅行でありたいと強く強く思い念じております。
現地での自転車事故を少しでも防止する目的で書き記しております。
自転車走行の危険性はいくら説明しても現場でないとわからない
部分があります。自転車走行の基本練習、集団走行の練習を
実践する事でのみ、事故のリスクを大幅に減らす事ができます。
シルクロード遠征のみならず、自転車走行を楽しくする、安全のしおりになれば
幸いです。
2

## Slide 3
自転車旅行の魅力を
堪能する
シルクロードを楽しもう
・普通の暮らしの人々を見る
・地元、風景を楽しむ
・街の匂い
・住まい、音楽、服装・・・
シルクロードを楽しく体感しよう！！
ゆとりある自転車旅行
・時速２０㎞
・1回/30分/休憩
・100㎞/日
・1000㎞/遠征
ゆとりある体力
シルクロード雑学大学
・気持ちのいい集まり
・思いやりのある集まり
・夢を抱いて生きていく人たちの集まり
・のんびりとゆとりを持って
・風に吹かれてシルクロードの風になって
・歴史、文化、街の中を散策する体力的なゆとり
シルクロード雑学大学の遠征の大きな武器はバス
（バスに乗る勇気と謙虚さも人間の魅力）
3

## Slide 4
１．シルクロード雑学大学の遠征時の隊構成
・隊長（長澤法隆）
総務班
医療班
走行班
記録
・現地旅行業者
責任者 １名
通訳 １名
運転手 １or２名
車 ２台（バスとトラック）
１８次遠征の例
：長澤隊長
：矢端L
：市川L
4

## Slide 5
２．走行の概念図
（１）隊編成
・３０分走行で５分の休憩
・平均速度 ；２０㎞（平地）
・１日走行距離 ；１００㎞/日
・１遠征 ；１０００㎞/遠征
・５日～６日連続走行 ；その後１日休日（走行の）
先導車
TOP自転車
（市川）
走行班
リーダ
隊長
・ ・ ・ ・
（参加者）
（水上）
走行班
SL
バス/トラック
後走車
ラスト自転車
・旅行のみの方、バスに乗車。
・水は先導車とバスに。
・荷物は各自バスの中。
・パンク時は自転車をトラックに乗せる。
休憩地にて修理、またはトラックの中で修理後再走行。
5

## Slide 6
（２）出発前
・５分程度の体操。
・自転車のチェック（点検・整備）。
（３）毎夕食時
①旅行現地業者と明日の打合せ（ルート等）；隊長と走行班リーダー。
②全員から、隊長・走行班リーダーへ、
今日の走行時の事故・注意の喚起報告。（簡潔に、１分/１人以内）
③走行班リーダーから、安全への注意の喚起、明日のルート／状況報告 。
④その他連絡事項。
（４）休憩・昼食時
・連絡事項や注意事項があれば連絡。
6

## Slide 7
Ⅱ章 自転車の乗り方・走り方
１．スタート時の自転車の乗り方
・片方の足をペダルに乗せて踏み込みながら
スタートする。
サドルにお尻を乗せながらの始動は転倒の
要因となる。（特に上り坂は厳禁）
２．安全な停まり方
・サドルからお尻を外し、片方の足をペダルに
乗せたまま、もう一方の足で地面に確実に
着地する。
３．真っ直ぐ走る
・真っ直ぐ走ることができるかどうかが自転車
乗りの熟練度の判断材料となります。
３０ｃｍ幅を外れない走り方を身につけま
しょう。
・自分の自転車に馴染んでおきましょう。
・自分で気がつきません。（注意を喚起して
あげましょう）
・サイクリング用の自転車は、サドルに
お尻に乗せますと、地面に足がつきませ
ん。また、自転車はスタート時、スピード
がなければ不安定な状態になります。
サドルにお尻を乗せて上り坂での
スタート、また、スタード時の石ころ・段差
の遭遇は、スピードダウンの不安定状態
となり転倒してしまいます。
・自転車事故の裁判では、サドルにお尻
を乗せて地面に足のつかない自転車は
不安定の判断で、大変不利になります。
・視点の方向に自転車が進みます
・右折、左折の合図時、自転車が曲がっ
てしまう人がいます。
・右手の強い人が変速時右手を離します
と（ﾗﾄﾞﾅｰ）右手の強さで調整されていた
ハンドルが、左にきれ自転車が左に曲
がって、左に走っていた自転車にぶつ
かりそうになります。
=基本的な練習項目を記載します=
7

## Slide 8
４．ﾌﾞﾚｰｷを多用しないで車間距離を維持する方法
・クランクの回転で車間の調整を行う。
（練習により身につけましょう。）
５．ペダルのこぎ方
・足の親指の下のふくらんだ所でペダルをこぐ。
（拇指きゅう）
６．ブレーキのかけ方 （重要）
・前後、均一にかける（練習が必要）
＝前だけの急ブレーキは厳禁＝
（右ききの方は特に練習と習慣づけを）
・お尻をサドルの後方に乗せて走る習慣を。
・自動車の運転時、ブレーキを多用せず
アクセルペダルとエンジンブレーキの
みでスピードをコントロールするのと
同じ。
・トウークリップは、この位置にセット
されています。
・この位置が一番効率が良いのです。
・前だけの急ブレーキは後輪が上がり
人間が飛ばされてしまい大きな事故と
なります。
・サドルの後方にお尻を乗せる習慣を身
につける事は急ブレーキ時に後輪の
持ち上がりの防止と後輪のブレーキを
きかせるため。
急ブレーキ
8

## Slide 9
７．登り坂の走り方
・身体を立て、胸を張って走る。
・体重をペダルに交互に乗せ体重でこぐ。
・早めのギアシフトと適当なギア比の選択。
・急な登りの場合は早めにフロントディレーラー
をインナーにする。この時、リアのギアは
最大経のギアより３段階小さいギアにしておく。
８．下り坂の走り方（特に危険度大）
（１）ブレーキング
・ブレーキは小刻みに掛ける（ポンピング）
・前後均一なブレーキングは下り坂では特に
厳守。そして
重心を後部に移動する。（サドルのできるだけ
後にお尻を乗せる）
・登り坂は有酸素運動となり、酸素をとり
やすいように胸を張る。
・または、リアギアを最小にしておき、
走りながら、自分の楽なギアに変える。
・ブレーキシューの焼きつき防止。
・下りでの前ブレーキのみは厳禁。
少しのブレーキで前に転倒しやすい。
・後輪の持ち上がりの防止、後輪ブレー
キをきかせるようにする。
坂
（後輪が浮きやすい）
9

## Slide 10
（２）コーナリング
・スローイン、ファーストアウト。
（カーブに入る前にブレーキをかけ減速し
カーブを出る時に、スピードアップする。）
・カーブではクランクを水平（3時・9時）に
する。または、カーブの外側のクランクを
下にして、体重をかける。
・曲がる時にクランクを回さない。
・浮き砂に捉まらない。
（カーブの道路の端に溜まりやすい）
浮き砂でのブレーキは二重の危険
（３）合図は大声でコールする。
（４）車間は充分とる。
曲がりの大きさが見えないので入る前に
減速。
・カーブでは自転車が傾きます
その時ペダルが地面に接触しないよう。
・転倒の大きな原因となる（後輪がぶれる）
・カーブは雨が運んだ浮き砂が滞積して
います。浮き砂はすべりやすく前輪ブレ
－キ状態になりやすく転倒の大きな原因
となります。
・手信号は危険（片手運転）。
・平地よりブレーキが、ききにくい。
・
減速
スピードＵＰ
10

## Slide 11
９．トンネル内
・基本的にはバスに乗り自転車に乗らない。
・ゴーグルを外し車間は５m以上あけ
ブレないように真っ直ぐ走る。
・テールランプ・フロントランプは、必須。
１０．追い抜き、右折・左折時は、後の安全確認後
・後方を振り返り、後続車等が来ない事を確認し
てから手信号を出して車線変更や右・左折する。
１１．走り乍ら、他の事をしない
（１）携帯・GPS・地図確認・写真撮影等。
（２）よそ見は、注意。
（３）集中力を切らさないようにしましょう。
（疲れてきますと、集中力が欠けてしまい、
手信号を見落としかねません。）
・遠征時、危険度が増加する為。
・早くぬけたいと、あせりたくなりますが
冷静に。
トンネル内は地面に水が溜まっている
場合が多いので注意。
・後の安全確認をしないで追い抜きをする
人が非常に多いです。習慣づけを。
また互いに注意喚起を。
・事故の原因です。自転車を止めてから。
・よそ見の方に自転車が進みます
11

## Slide 12
１２．その他
（１）道の端に寄りすぎないで、走る。
（２）排水溝に注意。
（３）レールは直角に横断する事。
・道路と歩道の段差も、できるだけ直角に
入る。
（４）初心者は、出発前の国内での集団走行
練習時、自転車歴の長い人の後について
走行上の注意点を教わりましょう。
・排水溝の網目のフタも、車輪がすっぽり
入ってしまいます
・大声で注意を
・雨天時、水におおわれ見えない
ケースがあります。
・１８次遠征で１名経験
前ブレーキと同様、人間が空中回転しま
した。前輪車輪は曲がってしまいました。
“レール”と、大きな声を。
・例
･登板時の姿勢
・下り時のライン取り 等
12

## Slide 13
１．はじめに
シルクロード雑学大学は、言うまでもなく集団走行が
基本です。集団走行は、集団であるが為に事故が
発生しますし、一方、集団走行の個人々及びチームの
力で事故の防止や危険の回避もできます。
１人サイクリングでも充分な実力を有する人も、
集団走行の練習を行いませんと事故の原因となります
ので、遠征前の集団走行の参加は必須となります。
自転車の危険性は、いくら説明しても現場でないと
解らない部分が多いので、集団走行の練習をすること
でのみ事故のリスクを大幅に減らす事ができます。
・１８次遠征で、レールに車輪を入
れてしまい、身体が自転車から
飛ばされる事故が発生しました。
メンバーの一人が自転車から
降り、身体全体で
“レールを直角に渡れ”と大きな
ジェスチャーで示して頂き、後続
の安全を確保できました。
全員の力で、事故のリスクを減
らせるのではないかと、本書作
成の大きな動機になりました。
（事故発生者は、幸いにも無傷
でした。）
13
Ⅲ章 集団走行

## Slide 14
２．車間距離 （大変・重要な項目）
（１）車間距離２m必須
互いの声が聞こえる範囲。
５mとなると２０名で１００mとなる。
※車間２mを守るには、極力ブレーキを
使わない。後続の自転車への配慮が必要
クランクの回転で調整する。
（練習しかありません）
＊道路走行中は、自動車が追い越します。
自動車の追い越す距離は１０ｍ（車２台分）が
限界。それ以上長い隊列は危険。
隊は１０ｍ（自転車５台）単位で、分隊走行を
心がけましょう。
（２）先行車の後輪と後続車の前輪が重ならない
ように
互い違いのポジションを取る。
・先行車の後輪と後続車の前輪がぶつか
ると、両車輪のモーメントが逆方向の為
後続車の前輪のみが急ブレーキとなっ
てしまい、後続車の後輪がはね上がり
後続者が自転車から飛ばされ、重大な
事故になります。
互い違い
・
・
・
・
・
・
０.２～１m
14

## Slide 15
３．安全の為の合図（互いのコミュニケーション）
（１）手信号
・右折
・左折
・停止
・危険物の指示
=最低この４つは出発前に確認が必須。
（他に徐行）
=右折・左折時、後の安全を確認後、合図を出す。
（危険を確認せず合図を出すと後続車も事故に
まきこまれます。）
=手信号時、片手運転でも自転車が真っ直ぐ
走る力をつけて下さい。
（手信号の慣れない人は、無理おせず、次の
項の“声を出しましょう。）
（２）声を出す
・手信号相当を大きな声を出し合図する。
・特に下りでは、手信号の片手運転は危険。
（声も聞こえない場合が多い）
（３）手信号と声の併用
合図で危険のリスクが減らす事ができます。
＝全員が実行が必須です＝
・１７次、１８次遠征では手信号
声を出す人が少なく、
手信号を出しても、ぶつかってくる
例もありました。
・矢端さんより
“小学生(３０名）をつれての群馬から
東京湾までのサイクリング”
５名程のグループ構成とした。
合図は声で合図する。
＝事故がありませんでしたよ。＝
（素直に声の合図を出す事で安全が
確保されると考えられます。）
・集団が長いと自動車の交通の迷惑
になり危険度が増します。また、
小集団により、声の合図が聞こえ
ます。そして、全員が声で合図をし
たことによります。
15

## Slide 16
４．隊の構成と注意点
・先導車（現地旅行業者）より先を走ってはなりません。
・トラックｏｒバスより後を走ってはなりません。
（トラック・バスは、一番遅い自転車を追い越す事はありません。）
・ＴＯＰ、ラストは走行班のメンバーが担当します。
５．分岐点（重要）
・分岐点では走行班のメンバーが立って後続
の自転車に進むべき方向を示します。
が、分岐点では自分の後に、後続車が来て
いるか確認する。
=後続車が来るまで待つ。
=全員が走行班=
・１８次遠征で、分岐点で誰も待っている
人がおらず、後続のメンバーが迷子に
なってしまいました。
（隊全体の大きなロスとなってしまいま
した。）
先導車
TOP
・ ・ ・ ・ ・ ・
バス／トラック
ラスト
16

## Slide 17
６．信号
・各自、信号を確認し信号ルールを守る。
（後の人が、信号見ずについてくる事がある）
・信号では、赤 渡ると大きな声を出す
・信号通過後、安全を確保し
＝後続が来るまで待つ。＝
７．楽しく、楽しいサイクリングを
・すばらしい景観が広がっています
楽しい仲間がいます。街の匂いが漂います。
・時には、並走し、おしゃべりしながら楽しく
走りましょう。
・信号で１８次遠征で後続がきているか
確認せず走ってしまった為、後続の
１０名程が交通量の多い町の中を迷子
になってしまいました。
（大変危険、隊全体のロス）
・遅れた自転車は追いつこうと、赤信号
を無視したり、スピードを出しすぎ
歩行者とぶつかりかねません。
17

## Slide 18
Ⅳ章 添付資料について
・Ⅰ章は長澤学長の“シルクロード遠征の主旨と安全”について、まとめています。
・Ⅱ．Ⅲ章は、水上会員（自転車歴23年）の初級者への自転車練習のアドバイスに
基づき、まとめております。
・自転車の集団走行の手信号１つでも、各グループにより異なっており各論が有ると
思いますが、基本的な項目でまとめております。
（１）添付資料１は、舘会員の資料です
・自転車走行に使用する筋力はどの様な筋肉を使用すかが、解説されています。
自転車走行用の筋力は、自転車走行の訓練のみで作られるものと認識しましょう
体力作り ＋ 自転車に馴れる ＋ 多様な道路を体験する
とアドバイスを頂いています。
余裕のある安全で楽しいサイクリング
を可能にする
総合的訓練の積上げが
とアドバイスを下さっています。
18

## Slide 19
・高度な内容ですが、１遠征１０００㎞走行します。
（５日間連続で１００㎞/１日走ります）貴重なアドバイスです。
①さ～、野外に出て楽しくサイクリング。
②または、バスが有りますよ～。
（２）自転車を安全に楽しむために知っておきたいことと私たちのルール（添付資料２）
・本添付資料は、松本会員の作成いただいた資料です
①事故・トラブルの発生要因を魚の骨でわかりやすく分析してくれています（必見）
②パンクは、サイクリングにつきものです（パンクは恥ずかしい事ではありません）
パンクの要因と対策について説明して頂いております。
パンクを起こさない準備と走行に利用下さい
（常日頃、自転車とスキンシップ下さい）
＝そしてチューブ交換とパンク修理はできるようにしておきましょう。＝
③１８次遠征の平均年齢は、６７歳です。
体力作りは基本ですが
実践あるのみです。
19
長距離走行時でも疲れにくい走行の工夫を

## Slide 20
（３）大変重要な情報
①東京大学・自転車旅行班のホームページを、是非見てください。
・自転車の安全な乗り方が書かれています。
・また、“安全資料（補遺）”には、
事故を未然に防ぐ３つのポイント
１）状況分析
２）相互に注意の喚起
３）車両・自分自身を安全走行に適した状態に保つ
とあります。
また、
過去の事故の大半は、一年生の事故で
走り方がよく分からない
での、事故が多いことによる。
20

## Slide 21
②シルクロード雑学大学のホームページより、以下の２点は、
よく目を通しておいて下さい。
・事故の紹介（海外自転車旅行中の事故の事例）
・海外自転車旅行で予測される病気（予防）とケガ
－シルクロードの場合－
遠征参加予定者は、必読ですよ。
先輩の貴重な体験を
生かそうではありませんか？
21

## Slide 22
さ～、充分な自転車走行の練習で
～シルクロードを楽しもう～
（安全をベースに）
（バスも有ります）
22

## Slide 23
添付資料１
Notes: <number>

## Slide 24
自転車を安全に楽しむために
知っておきたいことと
私たちのルール
シルクロード雑学大学
提案者 ： 松本 治 2010年12月12日
添付資料２

## Slide 25
事故・トラブルの
要因分析
→要因の共有化
対策、ルール
の検討
訓練・実践
反省
強化

## Slide 26
事故
・トラブル
不安全行動
運転技術
意思伝達不足
天候
点検不良
路面状況
体調不良
集団走行
片手運転
脇見運転
(前方不注意）
≪接触、転倒、追突≫
カメラ
携帯電話
レコーダー
自動車との並走
雨
凍結
悪路
マンホール
側溝
段ち
停止中の
車のドア
左折巻き込み
中央に寄りすぎ
トンネル
路肩に寄り過ぎ
散乱物
陥没部
空気圧不良
ブレーキ不調
ギア不調
緩み(しめこみ不足）
落下物
GPS
バッグ
ポケットから
ライト
テールランプ
メーター
無理な追い越し
歩道へ乗り上げ時
不慣れな
手信号
ギアチェンジ
後方確認時
ポケットからの
取り出し時
地図を見る
時計を見る
メーターを見る
景色を見る
物音に振り替える
ブレーキのかけ方
ギアシフト
停止時
ビンディング
発信時
カーブ時
未熟なスピード制御
右折/左折
車間距離
パンク
風邪
不適切な衣服
寝不足
飲酒
おしゃべり
運転
雨
寒さ
暑さ
信号切り替わり後
分岐点
遅れによるあせり
おしゃべり並走
突発的出来事
パンク
車体の破損
歩行者の立ち止り
方向変換
輪行時の破損
遅れによる
無理な走行
(体力不足）
登りでの集団
がバラけた時
危険物発見時の伝達
前方の危険物に気がつかない
レール
ワダチ
亀裂
浮砂
晴天時の並木路
での明暗

## Slide 27
パンクの要因と対策
①走行中に突起物が刺さる(釘、ガラス片、ワイヤー）
②リム打ち（障害物への乗り上げ時等）
③タイヤの老朽化
④ヘルニア(タイヤの損傷）
⑤リム穴の研磨不良
⑥タイヤのワイヤ露出
⑦飛行機輸送時(複合要因による）
⑧規定以上の空気入れ過ぎ（→夏場の高温時）
⑨下手なパンク修理による再パンク
⑩空気入れるときのバルブ損傷
→路面に注意、あまり端に寄らない。(雨で異物は端に集まりやすい）
→路面注意、空気圧を十分に
→定期的にタイヤの磨耗状態をチェック(ひび割れ）。早めの交換。
→輪行で組立てたらタイヤをチェック、飛行機では空気を抜く
→リム穴にバリがないかチェック、テープで応急補修
→走行前に目視で点検
→手荒な扱いでタイヤに突起物刺さるかも。抜いておくに越したこと無い
→自分のタイヤの適正圧を知っておく。夏場は少し低めに。
→確実な修理を（チューブのねじれ、あてゴムのはがれ、タイヤのセット不良）
→バルブの根元は損傷しやすい。空気入れるときは丁寧に。

## Slide 28
下り坂
①対向車との衝突
②ブレーキ不良による衝突
③スピード出し過ぎによる車体の異常振動
④カーブでのはみ出し
⑤無謀な冒険心
⑥スリップ
・カーブでのスピードの出し過ぎ
・路面状態（凍結、雨）
・溜まり砂への乗り上げ
・滑りやすい白線
・マンホールの金属蓋に乗る
・カーブ時のブレーキ操作
・タイヤの磨耗
→見えないけど対向車が来ると思って走ろう
→異常を感じたら早めにスピード自粛
→異常を感じたら停止して点検、スピード自粛
→コントロールできるスピード感を持つ
→挑戦はほどほどに
下り坂での運転技術
・お尻を後方にずらして少しでも
重心を後方に。(結果としてペダルに体重）
（ペダルに体重かけて腰を浮かせるのは？）

## Slide 29
長距離走行時でも疲れにくい走行の工夫を
①極力リュックを背負わない
②ペダル走行の基本を知る
③ビンディングの採用
④チェーン等へのオイリング
⑤適切な空気圧で
→リュック、バッグを車体に取り付ける装置が市販されている
→ペダリングは足の拇指きゅうで。固いソールの靴で力が効率 的に伝わるように。踏むのでなく脚を廻す。
→ホコリをぬぐって、チェーン等にオイルを (余分なオイルの拭き取り）
⑥抵抗の少ないウエア
⑦疲れにくいハンドルの採用
⑧紫外線防止のアームカバー / レッグカバー
→転倒時のけがを軽くしてくれる
→慣れると楽
体力をつけることも重要だが
疲れ方が少なくなる工夫を
集中力の維持 ： 事故防止

## Slide 30
何故こけるか？
②進行方向に対し、前車輪が急に別な方向に向く
③カーブでのスピード出し過ぎで体が投げ出される
①前輪の急停止
④その他
・レールに挟まる
・轍にはまる
・縁石を乗り越えるときの角度が甘い
(歩道に乗り移る時要注意）
・急な前ブレーキ
・異物発見
・先行車の急停止（物を落とした、写真を撮りたい、休みたい）
・前を歩く人の予期せぬ挙動 ： 人を見たら徐行
・散歩中の犬の予期せぬ挙動
・前輪が溝、穴等にはまり急停止
・道路の陥没穴、 側溝カバー
・溜まり砂につっこみコントロール不能となる
・強風にあおられる
・スリップ
・ビンディングでの「立ち転び」
・晴天時、並木路での明暗のため、障害物が見えなくて事故る
とっさの時の前ブレーキ回避は難しい
→急ブレーキをかけなくてすむような走行を

## Slide 31
追い抜き時は細心の注意を！
②対向車がいるとき
③対向車が追い抜きをしそうなとき
①対向車がないときの追い抜き
・人を見たらまず徐行：「前を歩く人は予期せぬ挙動をするぞ！」
・対向車が無く、十分な追い抜きスペースがあれば徐行で追い抜き
・追い抜きスペースが十分でない時は、ベルで知らせるより「追い抜き まーす」と声をかけてスペースを空けてもらう。
・気がつかないようならベルを。(やさしい音のベルが望ましい。売って ますよ）
・追い抜いたらかけよう「ありがとう」の一言。
・対向車優先 → 徐行して、対向車を通してから追い抜こう
・「追い抜けるだろうと思った」：この事故が多い。対向車はこちらが待つと 思っている。
・こちら優先だが、 「相手は無理な追い越しをするかもしれない」と考えよう
・無理な追い越しをしてきたときにも回避できるか？
・相手が悪くても、怪我をしたら損

## Slide 32
夜間、雨、トンネルの走行
夜間走行、雨の中の走行、トンネル走行 ： 走らないに越したことはないがーー
走らなければならない時もある
→ それに見合った走行を身に着けよう
→ 普段よりは細心の注意を
車道の走行
・停車している車を追い抜くとき：ドアを開けられるかも知れないぞ
→ ドライバーが乗っていたら、スピードを落として
・急に左折するかも知れない：ドライバーは私に気づいてないかも知れないぞ
→ 昼間でも点滅ライトと点滅テールランプを点けるのはどうか
・白線の上は滑るかも知れない
・車が寄って来て、歩道側に寄らざるを得ないときは徐行、または停まる。
・緊急時に歩道に乗り上げるときは十分な角度で
・難しい後方確認の技術（振り向くと、振り向いた方向に曲がる）
→ バックミラーで

## Slide 33
集団走行時のルールが欲しい
①後ろの人は前の状態が把握しにくい
③前の人は後ろの状態がわからない
②後ろの人は、前の人が何をしようとしているのか分からない
④前の人は後ろの人が何をしたいのか分からない
《集団走行は単独走行と何が違うのか?》
・前が見通せないから、状況把握が難しくなる
・何をしたいのか，意思の伝え方が難しくなる
・体調を集団にあわせざるをえなくなる → 無理な走行
格段に事故・
トラブルの発生確率
が高まる
ルールがほしい

## Slide 34
集団走行時のルール？
①前の人から、後ろの人への伝達
②後ろの人から、前の人への伝達
・危険状態、障害物の伝達
・方向変換の伝達
・停止の伝達
・徐行の伝達
→ 基本的に手信号
声での伝達は危ないときもある
(聞こえないので、何かと思って急
ブレーキをかけてしまう、）
③信号通過時、分岐点でのルール
・止まって欲しい / 気が付いてほしい
・休みたい / 写真撮りたい
・車が渋滞しているのを伝えたい
・離れてしまった
・後ろから車が来ているから路側に寄れ
・もっとゆっくり走れ / もっとスピード出せ
→ トランシーバーしかない？
④道路が１車線で、追い抜き自動車が多いときの対応
私たち雑学大学のルールを作り、
新しい参加者にも、DNAとして
受け継がれたら素晴らしいですね！
一車線では危ない
前が見えなくて不安
１６０ｃｍ
50cm
40cm
65cm
約1m

## Slide 35
遠征で提案したいこと
走行前に車体点検時間を設定し、きちんと点検を。
（血圧、体温を測るのと同じことで義務化すべし）
走行後の反省時間を設定し、その日の不安全行動、良かった点を出し切る
（お互いいいにくい点も、この時発言して後に残さない、素直に聞く）
→日誌に記録
走行前点検
①車体を10cmくらいから落としてみてがたつきがないか
②空気圧に異常はないか
③装着物に緩みはないか(GPS、メーター、ライト、荷物）
④メーターは正常に作動するか(マグネット部の不調）
⑤ブレーキは甘くないか
⑥チェーンの汚れは、オイルは
⑦ポケットに入れたものが落ちないか（チャックしてあるか）
⑧脚周りは。裾がチェーンに絡まないか。